## Slide 1
POTENCIALIDAD GEOLÓGICA
Jorge CHIRA FERNÁNDEZ
Director de Recursos Minerales y Energéticos
INGEMMET
Lima, setiembre de 2024

## Slide 2
MARCO GEOLÓGICO NACIONAL
INVESTIGACIONES ACTUALES
MAPAS DE PROSPECTIVIDAD MINERAL UTILIZANDO IA
MAPAS DE SISTEMAS MINERALES INTEGRADOS CON IA
Potencialidad Geológica

## Slide 3
El Perú tiene una reconocida historia minera desde la época preincaica en el s. XIII. Se ubica en plena Cordillera de los Andes, una de las más prolíficas del planeta, la cual alberga distintos tipos de yacimientos de metales preciosos y básicos que han dotado a la humanidad desde el s. XVI, tras el descubrimiento de América.
Sin embargo, enfrenta el desafío de incrementar y mantener la sostenibilidad de la producción, así como de la prospección y exploración de aquellos minerales que aún no se explotan.
Potencialidad Geológica

## Slide 4
MAPA GEOLÓGICO DEL PERÚ
Escala 1:1,000,000
2. MARCO GEOLÓGICO NACIONAL

## Slide 5
MAPA DE FRANJAS METALOGENÉTICAS DEL PERÚ

## Slide 6
MAPA DE POTENCIAL GEOLÓGICO Y PROYECTOS DE EXPLORACIÓN
Evaluación IGA
Evaluación de autorización de exploración
En exploración
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo

## Slide 8
https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/

## Slide 9
2. INVESTIGACIONES ACTUALES
Potencial Geotérmico
Elementos estratégicos:
In, Ga, Ge.
Elementos estratégicos:
Li, Cs, Ta, Nb, Y, F
Elementos estratégicos:
Co, Ni, V, Cr
Geoquímica global de suelos nacional (2023).
Aprovechamiento de relaves 2023 - 2028
Proyecto Metalogenia
Prospección por grafito
Aprovechamiento de relaves 2023 - 2028

## Slide 10
En la Cordillera Oriental se quiere determinar el comportamiento geoquímico y la génesis de la roca fuente y de la mineralización de depósitos minerales del Batolito de la Cordillera Oriental, a fin de evidenciar su potencial por elementos estratégicos.
Las zonas de interés comprenden rocas metamórficas, ígneas básicas y ultrabásicas, además de complejos e intrusiones Pre-Cámbricas, que pueden albergar yacimientos de Ni, Cr y elementos del grupo del platino (EGP), tierras raras, elementos estratégicos (Li, U, Th, Cs, REE, etc.) y otros elementos de interés económico.
PROSPECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRATÉGICOS EN LA CORDILLERA ORIENTAL – PERÚ CENTRAL

## Slide 11
N° MUESTRAS: 370
2024
N° MUESTRAS: 283
2023
Geoquímica
Análisis químico
Petrografía y petromineragrafía.
Difracción de rayos X.
Análisis espectrales.
Geofísica (gravimetría).
Metalogenia
Análisis químico.
Petrografía y petromineragrafía.
Espectros minerales, fluorescencia y tinción de minerales.
Microscopía electrónica de barrido.
Microsonda electrónica.
Geocronología (U-Pb, Sm-Nd y Rb-Sr) e isotopía.
Geología regional
Análisis químico.
Petrografía y petromineragrafía.
Geocronología (U-Pb) e isotopía.
ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

## Slide 12
Según los resultados preliminares obtenidos (geoquímica, petromineralogía y DRX), se determinaron cinco áreas de interés prospectivo que en el presente año serán verificadas en campo.
ACOCUCHO
(Cr, Ni)
SALSIPUEDES
(Cu, Pb, Zn y RREE)
MARIPOSA
(RREE)
HUANCAMACHAY
Au, Ag, Cu, Pb, Zn)
LLACSAPIRCA
(Sulfuros de Cu)
PROSPECCIÓN MINERA JUNÍN- PASCO -HUÁNUCO

## Slide 13
Andesita con venillas de cuarzo, óxidos de hierro y calcopirita, ubicada en el distrito de Pariahuanca, región Junín (Cu: 91 ppm y V: 199 ppm).
LLACSAPIRCA
HUANCAMACHAY
Veta silicificada fracturada con relictos de cuarzo y oxidación fuerte, que corta a posible diorita, ubicada en el distrito de Andamarca, región Junín (Au: 6.9 g/Tn, Cu: 335 ppm y Ag: 17.3 ppm).
ÁREAS EN EVALUACIÓN GEOLÓGICA

## Slide 14
Sienogranito con sílice-hematita-jarosita-goethita, cortado por venillas de jarosita con arcillas blancas; situado en el distrito de San Ramón, región Junín (, La: 1255.2 ppm, Ce: 860.6 ppm, Dy: 125.9 ppm, Gd: 221.1 ppm, Nd: 785.8 ppm, Pr: 200.6 ppm y Sm: 280.8 ppm).
SALSIPUEDES
ACOCUCHO
Roca ultrabásica fuertemente serpentinizada, con alto contenido de Fe y Mg, localizada en el distrito de Palca, región Junín (Cr: 2571 ppm y Ni: 2078 ppm).
ÁREAS EN EVALUACIÓN GEOLÓGICA

## Slide 15
Río Palca
Río Palca
Se tiene como objetivo caracterizar la distribución geoquímica y mineralógica de los principales elementos traza presentes en los suelos superficiales y profundos del territorio peruano.
Así mismo, brindar información oportuna y de calidad para promover la inversión minera.
ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS EN SUELOS
386 muestras en 193 estaciones de muestreo.

## Slide 16
Existen concentraciones superiores al nivel de fondo, además de anomalías de Ni (>53 ppm), Cr (109 ppm) y Co (>43 ppm), ubicadas en las cuencas Bajo Mantaro, U.H. 19975, Alto Urubamba, Yavero e Inambari.
PROSPECCIÓN EN JUNÍN- CUSCO – PUNO

## Slide 17
Existen anomalías de Ni (>53 ppm), Cr (109 ppm) y Co (>43 ppm), ubicadas en las cuencas Bajo Mantaro, U.H. 19975, Alto Urubamba, Yavero e Inambari. Sectores donde existen ocurrencias minerales y metalotectos, que ameritan estudios geoquímicos a detalle.
ANOMALÍAS EN SUELOS

## Slide 18
Comprende la caracterización geoquímica, mineralógica, hidrogeológica y geofísica de los pasivos ambientales mineros (PAM) del subtipo relaves mineros para su evaluación económica (reaprovechamiento de relaves mineros) y ambiental, priorizando los principales elementos estratégicos y lantánidos.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2020).
EVALUACIÓN DE RELAVES PARA SU
REAPROVECHAMIENTO

## Slide 19
DISTRIBUCIÓN GEOQUÍMICA DE As, Cu, Pb y Zn
RELAVE HUÁMPAR

## Slide 20
Avances: 2023 EUM Huámpar.
2024 EUM Halcón, EUM Cecilia y EUM Samne.
EUM HALCÓN
EUM CECILIA
EUM HUAMPAR
EUM SAMNE
Levantamiento topográfico-EUM Halcón
Muestreo de aguas-EUM Cecilia
Estudio geofísico-EUM Cecilia
Análisis geoquímico a diferentes mallas-EUM Huámpar
Mapa mineralógico-EUM Halcón
Muestras de relaves mineros-EUM Halcón

## Slide 21
DISTRIBUCIÓN DE LITIO EN EL PERÚ
Rocas volcánicas - Falchani
1600 - 3200 ppm
Salar Chilicolpa
6 - 54 ppm
Salar Laguna Blanca
10 - 392 ppm
Salar Salinas
15 - 252 ppm
Rocas metamórficas - Ocongate
1096 ppm
Rocas metamórficas - Vilcabamba
387 -485 ppm
Fuente: American Lithium S.A.C - unofficial data, link: https://americanlithiumcorp.com/falchani-lithium-project/#collapse-6b2cf4263ed5f158bbfa
Contenido de litio expresado como carbonato.
Recursos indicados = 0.96 Mt LCE.
Recursos inferidos = 3.75 Mt LCE.

## Slide 22
GRAFITO EN LAS CUENCAS CARBONÍFERAS DEL PERÚ

## Slide 23
ANAP CON ALTO POTENCIAL MINERO
ANAP Antabamba Bloque 2 (Cu-Au-Mo) – Apurímac
ANAP Antabamba Bloque 3 (Cu-Au-Mo) – Apurímac
ANAP Pampa Grande (Au-Ag) – La Libertad
ANAP Zona 2 (Zn-Pb-Cu) - Apurímac

## Slide 24
GEOQUÍMICA MINERAL POR MICROSONDA ELECTRÓNICA PARA EVALUAR POTENCIALIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
Asociaciones geoquímicas Cañón Florida– esfalerita II
Cañón Florida: *Valores más altos de Ge se relacionan con las partes más frías del sistema.
*Valor máximo de Ge: 1484 ppm
Cadmio
Germanio
Indio
Relación temperatura – contenido de germanio en esfaleritas
Distribución en cristal de esfalerita

## Slide 25
MAPAS DE PROSPECTIVIDAD MINERAL EMPLEANDO INTELIGENCIA ARTIFICAL (RANDOM FOREST Y REDES NEURONALES) – FLUJO DE TRABAJO
3. MAPAS DE PROSPECTIVIDAD MINERAL UTILIZANDO IA

## Slide 26
Integración de datasets por machine learning
Mapa de prospectividad mineral por IA
Altos valores de Co en roca se encuentran asociados con zonas de alta prospectividad, predicha para mineralización de Cu.
IOCG del Cretácico superior
MAPAS DE PROSPECTIVIDAD MINERAL EMPLEANDO INTELIGENCIA ARTIFICAL (RANDOM FOREST Y REDES NEURONALES) –

## Slide 27
Mapa de sistema mineral de litio asociado a magmatismo peraluminoso a través de integración de datasets por inteligencia artificial (redes neuronales)
MAPAS DE SISTEMAS MINERALES DEL PERÚ INTEGRADOS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL (EN PROCESO)
 |  | ESCALA PROVINCIAL |  |  |  |  | 
PROCESOS CRÍTICOS | Precipitación | PROCESOS CONSTITUTIVOS (causas) | Elementos asociados con Li (Sn, Ta, Cs, Nb, U) | ELEMENTOS OBJETIVO (consecuencias medibles) | Geoquímica roca total de Sn, Ta, Cs. Nb, U | CRITERIOS DE REPRESENTACIÓN DE ELEMENTOS OBJETIVO (mapas predictores) | p99 geoquímica de Sn, Ta, Cs. Nb, U
 | Arquitectura |  | Intersección de Fala Translitosférica (FTL) con zonas de debilidad de menor escala |  | FTL con fallas y lineamientos integrados de la CGN 50k y 100k, lineamientos interpretados de gravimetría |  | Densidad de lineamientos
 | Geodinámica detonante |  | Eventos de fusión de corteza |  | Magma félsico peraluminoso a metaaluminoso |  | (10 km) a afloramientos
 | Fertilidad |  | Bloque mantélico al NE de FTL Urcos-Urubamba-Ayaviri-Copacabana (SFUUAC) edad TDM más antigua. Facies sedimentarias sugieren cuenca O-D profundizaba SO a NE. |  | Mayor espesor de basamento metasedimentario |  | Gravimetría (bajos gravimétricos)
Enfoque de sistemas minerales: litio asociado a magmatismo peraluminoso.
Criterios de creación y selección de datasets

## Slide 28
Muchas gracias por su atención.
jchira@ingemmet.gob.pe